Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА UNICHROM

Область применения: химический анализ природных и сточных вод, технологических растворов в химической, нефтехимической, пищевой промышленности

Основные преимущества:

- экспрессность

- возможность автоматической и ручной идентификации каждого компонента

- ведение библиотеки определений

- экспорт в сторонние приложения для систематизации и анализа результатов определений в рамках предприятия

- возможность работать с любой методикой выполнения измерений

- удобный пользовательский интерфейс

- масштабируемость под нужды конкретной лаборатории

Программно-аппаратный комплекс может быть адаптирован под нужды заказчика для работы с различным аналитическим оборудованием: полярограф 
ПУ-1, анализаторы вольтамперометрические АВА и ТА и др.

Метрологические характеристики:

- относительная погрешность: 20% при концентрации ионов 50-
500 мкг/л, 25% – при 1-50 мкг/л и 50% – при 0,3-1 мкг/л

- предел определения: 0,1 мкг/л для Cd2+, Pb2+ и 5 мкг/л для Zn2+

- рабочий диапазон концентраций: для Cd2+, Pb2+ 0,3–200 мкг/л, 
для Zn2+ – 10-500 мкг/л

- селективность: не мешают ионы щелочных и щелочноземельных металлов, большинство неорганических ионов.

Сравнение с аналогами: проведение химико-аналитических определений с использованием разработанного программно-аппаратного комплекса позволяет удешевить и ускорить проведение анализа

Значимость: осуществление постоянного аналитического контроля содержания ионов тяжелых металлов в природных и технологических объектах представляет значительную важность при контроле состояния экологической обстановки

Кафедра аналитической химии

Разработчики: Соколовский А.Е., Болвако А.К., Радион Е.В.

Центр трансфера технологий, тел. (017)327-30-21

E-mail: ctt@belstu.by